Zadání měření:

- Prozkoumejte absorpci β-záření v různých materiálech, pro vybrané materiály určete lineární absorpční koeficient a hmotnostní absorpční koeficient.

- Prozkoumejte absorpci γ-záření v různých materiálech, pro vybrané materiály určete lineární absorpční koeficient, hmotnostní absorpční koeficient a polotloušťku.

- Prozkoumejte absorpci α-záření v různých materiálech.

Použité přístroje:

Geiger-Müller counter PHYWE, zářič 90Sr, zářič 60Co, zářič 241Am

Popis pracoviště a způsobu měření

(Obr. 1 zdroj – Návody na jednotlivé laboratorní úlohy http://herodes.feld.cvut.cz/)

- Radionuklidové zářiče používané k tomuto měření jsou tzv. „nevýznamné zdroje ionizujícího záření“, což umožňuje práci se zářiči bez časového omezení.

- Geiger-Müllerův počítač se řadí mezi „plynové ionizační detektory“, které jsou konstruovány tak, že detekční trubice je naplněna vhodný m plynem a na elektrody v trubici je přivedeno stejnosměrné napětí. Vnikne-li částice do trubice, ionizuje plynnou náplň, která se stává vodivou a tak dochází ke vzniku proudového impulzu.

- Intenzita záření je tedy vyjádřena počtem impulzů za určitý interval.

- Měření počtu impulzů bylo prováděno ve 100s intervalech pro různé tloušťky různých materiálů.

- Vzhledem k přirozenému radioaktivnímu pozadí je nutné změřit jeho hodnotu a o tento počet impulzů korigovat naměřené hodnoty.

Teoretické vztahy

α-rozpad

Částicí alfa je tedy jádro hélia. Jedná se o poměrně velké a těžké částice, takže pronikají absorbentem jen obtížně, ionizační schopnost částice je po celé dráze zhruba stejná a až ke konci dráhy klesá ostře k nule. α-záření jsme odstínili i pomocí papíru.

rozpad β-

Při nadbytku neutronů oproti běžnému poměru N/Z se nadbytečný neutron přeměňuje na proton, z jádra je emitována částice β-, což je elektron, a antineutrino. Lineární přenos energie β-záření je menší než u záření α. β částice již letí rychleji a velikost náboje e- je menší než u jádra He. Z toho důvodu má β-záření větší pronikavost a dosah.

γ-rozpad

γ-záření často vzniká spolu s alfa či beta zářením při radioaktivním rozpadu jader. Když jádro vyzáří částici α nebo β, nové jádro může být v excitovaném stavu. Do nižšího energetického stavu může přejít vyzářením fotonu gama záření podobně jako elektron v obalu atomu vyzářením kvanta ultrafialového záření. I když je záření gama méně ionizující než α i β, jeho vysoko-energetická povaha jej činí pro živé organismy včetně člověka nebezpečným. Záření γ má velkou pronikavost, lineární přenos energie je malý a dosah záření značný.

Částice emitované při záření mají vysokou energii a při průchodu absorbentem narážejí na částice látky přičemž způsobují intenzivní ionizaci a excitaci atomů a molekul. Elektrony uvolněné při ionizaci mohou samy způsobovat tzv. sekundární ionizaci a excitaci. Tímto způsobem předávají částice záření svoji energii látce a záření je postupně absorbováno.

γ-záření ionizuje látku nepřímo pomocí sekundárních elektronů vznikajících při průchodu γ-záření látkou.

Energie předaná primárními i sekundárními částicemi absorbující látce se nazývá

sdělená energie		   [J.kg-1 = Gy]

Rozložením sdělené energie po dráze částice vyjadřuje

lineární přenos energie

Absorpční křivka má exponenciální průběh

I = I0e-μd 	kde 	I… .intenzita záření

d….tloušťka absorbentu

μ….lineární absorpční koeficient přičemž

μ = μmρ	kde	μm...hmotnostní absorpční koeficient (konst.)

ρ….hustota látky

Pronikavost záření se vyjadřuje pomocí polotloušťky d1/2 (d látky zeslabující intenzitu na 1/2)

Naměřené a vypočtené hodnoty

1) absorpce β-záření

| tloušťka d [mm] | intenzita záření |
| --- | --- |
| tmavé plexi | β - |
| 0 | 6720 |
| 1 | 3644 |
| 2 | 1828 |
| 3 | 728 |
| 4 | 253 |
| 5 | 44 |

(Pozn. Naměřené hodnoty byly korigovány o 41 impulzů za 100s interval, což byla hodnota radioaktivního pozadí)

ρplexi = 1119 [kg/m3]

(Graf 1. absorpce β-záření v tmavém plexisklu)

2) absorpce γ-záření

| tloušťka d [mm] | intenzita záření |
| --- | --- |
| Pb | γ |
| 0 | 761 |
| 3 | 688 |
| 5 | 658 |
| 8 | 535 |
| 10 | 499 |
| 12 | 434 |
| 15 | 408 |
| 25 | 237 |

(Pozn. Naměřené hodnoty byly korigovány o 41 impulzů za 100s interval, což byla hodnota radioaktivního pozadí)

ρPb = 11340 [kg/m3]

(Graf 2. absorpce γ-záření v olovu)

Poznámky ke grafickému zpracování:

Naměřené hodnoty jsou prokládány exponencielou pomocí metody nejmenších čtverců. Rovnice popisující regresní křivky jsou spolu s koeficientem determinace uvedeny u jednotlivých grafů.  Koeficient determinace udává jaký podíl rozptylu v pozorování závisle proměnné se podařilo regresí vysvětlit. Hodnoty R2 leží v intervalu  <0,1>, přičemž hodnoty blíže k nule znamenají větší úspěšnost regrese.

Vypočtené hodnoty pro jednotlivá záření a absorbenty

Jestliže má intenzita záření v závislosti na tloušťce absorbentu exponenciální průběh popsaný funkcí I = I0e-μd a známe-li funkci popisující regresní křivku (viz. jednotlivé grafy), je hodnota μ snadno určitelná. Nutno ještě podotknout, že jednotkou tloušťky (osy x) byly pro přehlednost zvoleny milimetry, tudíž je funci popisující regresní křivku nutno korigovat.

Pro tmavé plexi + záření β –

Lineární absorpční koeficient:

regresní funkce:	y = 9624,5e-0,9733x		(pro d [mm])

funkce I(d):		I = I0e-μd			(pro d [m])

po úpravách:		μ = 0,9733.103 	=>	 μ = 973

Hmotnostní absorpční koeficient:

zároveň platí:		μ = μmρplexi 		=>	0,87

Polotloušťka:

Vztah:					=>	d1/2 = 0,7.10-3 [m]

Pro Pb + záření γ

Lineární absorpční koeficient:

regresní funkce	y = 792,39e-0,0474x		(pro d [mm])

funkce I(d)		I = I0e-μd			(pro d [m])

po úpravách		μ = 0,0474.103	=>	μ = 47

Hmotnostní absorpční koeficient:

zároveň platí:		μ = μmρPb		=>

Polotloušťka:

Vztah:					=>	d1/2 = 14,7.10-3 [m]

Zhodnocení výsledků

Měřením jsme prozkoumali absorpci různých zářeních v různých materiálech. Přesvědčili jsme se, že záření α lze zcela odstínit i tenkou vrstvou absorbentu a naopak záření γ má značnou pronikavost. U záření β a γ jsme se snažili naměřit dostatek hodnot, aby bylo možné naměřené hodnoty pro různé tloušťky absorbentů proložit exponencielou. Velkým problémem měření je nestálost radioaktivního pozadí a nedostatek času, který by umožnil díky dlouhým časovým intervalům tyto nestálosti statisticky korigovat. Nicméně i přes poměrně malý, počet naměřených hodnot je z grafů zřejmá očekávaná exponenciální závislost intenzity záření na tloušťce absorbentu. Nejistoty měření nebyly zpracovány právě z důvodů značné kolísavosti radioaktivního pozadí, která nejvíce ovlivňovala měření, a nedostatku času tuto hodnotu statisticky korigovat. U jednotlivých grafů jsou pouze uvedeny hodnoty koeficientů determinace.