Úkol měření: Proměřte posuv kmitočtu ultrazvukové vlny, pokud pozorovatel (přijímač) či zdroj (vysílač) této vlny budou ve vzájemném pohybu.

Pomůcky: PC, UVZ přijímač: Ultra sonic counter PHYWE, Řídící jednotka: Cobra 3 Basic Unit PHYWE, čidla, vláček Siemens

Postup měření:

1. Zkontrolujte zapojení přístrojů, seznamte se s ovládáním programu Measure a seznamte se s ovládáním vláčku.

2. Nastavte zesílení UZV jednotky a amplitudu výstupního signálu tak, aby fungovalo měření kmitočtu i v krajních polohách dráhy vláčku. Může se stát, že v krajní poloze vláčku bude UZV jednotka přebuzena (což je indikováno diodou OVL), což ale na měření nemá vliv. Optickou závoru pro měření rychlosti umístěte do místa, kde už je rychlost vláčku víceméně konstantní.

3. Změřte pro několik rychlostí vláčku (a oba směry) kmitočet UZV vlny v případě pohybujícího se UZV přijímač. Rychlost vláčku vždy změřte několikrát a spočítejte průměrnou hodnotu rychlosti.

4. Rychlost zvuku závisí na teplotě, takže se koukněte na teploměr a rychlost zvuku spočítejte ze vzorce c = 331,06 + 0,61 t [m/s, ◦C].

5. Porovnejte teoretické a naměřené hodnoty. To můžete provést následujícím způsobem. Pro pohybující se UZV vysílač vyneste do jednoho grafu závislost naměřeného kmitočtu f′ na rychlosti, přičemž pro vzájemné vzdalování rychlost opatřete záporným znaménkem. Pomocí metody nejmenších čtverců proložte naměřené hodnoty přímkou (polynomem prvního stupně) a směrnici této přímky porovnejte s výrazem f/c.

Naměřené hodnoty:

- teplota okolí v laboratoři: t = 23,9 °C

- rychlost zvuku závisí na teplotě: c = 331.06 + 0.61*23,9 = 345,64 m/s

| Ui [V] | 3,5 | 4,7 | 5,8 | 6,5 | 7,6 | 8,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rychlost vláčku v [m/s] | 0,076 | 0,138 | 0,185 | 0,228 | 0,321 | 0,368 |
|  | 0,069 | 0,130 | 0,205 | 0,254 | 0,299 | 0,344 |
|  | 0,073 | 0,140 | 0,187 | 0,231 | 0,318 | 0,368 |
|  | 0,068 | 0,122 | 0,209 | 0,253 | 0,293 | 0,350 |
|  | 0,07 | 0,136 | 0,189 | 0,232 | 0,310 | 0,371 |
|  | 0,067 | 0,123 | 0,208 | 0,253 | 0,293 | 0,350 |
|  | 0,07 | 0,132 | 0,187 | 0,252 | 0,324 | 0,376 |
|  | 0,069 | 0,122 | 0,209 | 0,224 | 0,298 | 0,356 |
|  | 0,071 | 0,134 | 0,187 | 0,253 | 0,326 | 0,372 |
|  | 0,068 | 0,123 | 0,203 | 0,233 | 0,300 | 0,361 |
| vstř [m/s] | 0,0701 | 0,13 | 0,1969 | 0,2413 | 0,3082 | 0,3616 |
| vstř = 0 [m/s] |
| 39021 Hz |
| 39021 Hz |
| 39022 Hz |
| 39021 Hz |
| 39021 Hz |
| 39022 Hz |
| fstř=39021,3333 Hz |

| vstř [m/s] | 0,0701 |
| --- | --- |
| f přiblížení [Hz] | f oddálení [Hz] |
| 39030 | 39015 |
| 39031 | 39014 |
| 39031 | 39014 |
| 39030 | 39014 |
| 39031 | 39015 |
| 39031 | 39014 |
| fstř=39030,6667 | fstř=39014,3333 |
| fvyp=39029,2473 | fvyp=39013,4193 |
| vstř [m/s] | 0,13 |
| f přiblížení [Hz] | f oddálení [Hz] |
| 39037 | 39007 |
| 39035 | 39012 |
| 39036 | 39007 |
| 39036 | 39008 |
| 39037 | 39008 |
| 39036 | 39007 |
| fstř=39036,1667 | fstř=39008,1667 |
| fvyp=39036,0098 | fvyp=39006,6568 |

| vstř [m/s] | 0,1969 |
| --- | --- |
| f přiblížení [Hz] | f oddálení [Hz] |
| 39044 | 39000 |
| 39045 | 38998 |
| 39043 | 38998 |
| 39043 | 38999 |
| 39044 | 38999 |
| 39043 | 38999 |
| fstř=39043,6667 | fstř=38998,8333 |
| fvyp=39043,5625 | fvyp=38999,1041 |

| vstř [m/s] | 0,2413 |
| --- | --- |
| f přiblížení [Hz] | f oddálení [Hz] |
| 39049 | 38994 |
| 39049 | 38994 |
| 39048 | 38994 |
| 39049 | 38994 |
| 39048 | 38995 |
| 39049 | 38994 |
| fstř=39048,6667 | fstř=38994,1667 |
| fvyp=39048,5751 | fvyp=38994,0915 |

| vstř [m/s] | 0,3082 |
| --- | --- |
| f přiblížení [Hz] | f oddálení [Hz] |
| 39056 | 38986 |
| 39057 | 38986 |
| 39058 | 38986 |
| 39055 | 38985 |
| 39058 | 38985 |
| 39057 | 38986 |
| fstř=39056,8333 | fstř=38985,6667 |
| fvyp=39056,1278 | fvyp=38986,5388 |

| vstř [m/s] | 0,3616 |
| --- | --- |
| f přiblížení [Hz] | f oddálení [Hz] |
| 39064 | 38979 |
| 39063 | 38980 |
| 39065 | 38979 |
| 39065 | 38979 |
| 39064 | 38979 |
| 39065 | 38980 |
| fstř=39064,3333 | fstř=38979,3333 |
| fvyp=39062,1565 | fvyp=38980,5102 |

- standardní nejistota typu A je dána vztahem

m/s

m/s 	 0.003361 m/s 	  = 0.003978 m/s

0.004146	m/s	 0.003490 m/s

Příklady výpočtu:

Grafy:

směrnice grafu pro přiblížení: a1 = 115.462271673

směrnice grafu pro oddálení: a2 = 121.457443679

směrnice grafu pro přiblížení- teoreticky: a1 = 112.895944127

směrnice grafu pro oddálení - teoreticky: a2 = 112.895702256

Závěr:

Z naměřených hodnot jsme zjistili, že snímané zvukové vlny pohybujícím se přijímačem vykazují přesně takové chování, jaké vychází z teoretických předpokladů. Tzn., že se vzrůstající rychlostí přibližujícího se přijímače roste i zaznamenaná frekvence vysílaných vln. Tato závislost je lineární a má směrnici a1 = 115.462271673. Pokudd porovnáme naměřené hodnoty s hodnotami teoretickými, je zřejmé, že se liší pouze o několik Hz. Pokud vyneseme teoretické hodnoty do grafu, zjistíme, že směrnice této přímky je a1 = 112.895944127. Pro opačný případ tj. vzdalující se přijímač vykazují naměřené hodnoty - a2 = 121.457443679 (naměřené hodnoty), a2 = 112.895702256 (teoretické hodnoty) - stejné chování, jako je tomu u předchozího případu.